Funções Prontas do CRATE

- ISLA216S25
    - habilitar padrões de teste
    - habilitar sleep / nap
    - sensor de temperatura do ADC

- AD9510
    - verificar seleção de clock/referência
    - verificar configuração de divisores de clock

- Si571
    - alterar a frequência gerada e verificar por meio da saída no conector UF.L se a alteração se refletiu no clock gerado

- 854S01I
    - verificar seleção de origem da referência de clock (front panel/conector FMC)

- Sensores de temperatura
    - verificar se leituras de temperatura são condizentes com temperatura da placa

- EEPROM
- escrever, ler e verificar todos os endereços

Si571

O que precisamos fazer:
Alterar a frequência gerada e verificar por meio da saída no conector UF.L se a alteração se refletiu no clock gerado

Descrição do CI:
The Si570 XO and the Si571 VCXO are low-jitter oscillators ideally suited for applications requiring programmable frequencies. The Si57x can be programmed to generate virtually any output clock in the range of 10 MHz to 1.4 GHz.

The Si57x consists of a digitally-controlled oscillator (DCO) based on Silicon Laboratories' third-generation DSPLL technology, which is driven by an internal fixed frequency crystal reference.

Explicações Extras sobre o CI:
Quando formos reprogramar a frequência do Si571 devemos nos atentar as variações máximas e mínimas ao redor do valor atual que estamos utilizando e pretendemos utilizar, por questões de desempenho.

The device allows reprogramming of the DCO frequency up to ±3500 ppm from the center frequency configuration without interruption to the output clock. Changes greater than the ±3500 ppm window will cause the device to recalibrate its internal tuning circuitry, forcing the output clock to momentarily stop and start at any arbitrary point during a clock cycle. This re-calibration process establishes a new center frequency and can take up to 10 ms.

Obs.: Circuitry receiving a clock from the Si57x device that is sensitive to glitches or runt pulses may have to be reset once the recalibration process is complete.

Ou seja, para saber o valor limite temos que verificar a seguinte conta:

Ou seja, supondo uma frequência do Si571 de 50 MHz, podemos variar o seu valor por volta de:

50 MHz/1MHz = 50
3500 ppm x 50 = 175000 Hz

Valor Máximo = 50.175.000 Hz
Valor Mínimo = 49.825.000 Hz

Funções a Serem Utilizadas da Biblioteca do Crate:
/* FMC SI571 Control.
 * Returns HALCS_CLIENT_SUCCESS if ok and HALCS_CLIIENT_ERR_SERVER if
* if server could not complete the request */

1) SETA A FREQUÊNCIA:
halcs_client_err_e halcs_set_si571_freq (halcs_client_t *self, char *service, double si571_freq);

2) LÊ O VALOR DA FREQUÊNCIA:
halcs_client_err_e halcs_get_si571_freq (halcs_client_t *self, char *service, double *si571_freq);

3) SETA A FREQUÊNCIA PARA O VALOR DEFAULT:
halcs_client_err_e halcs_set_si571_defaults (halcs_client_t *self, char *service, double si571_defaults);

Executável a Ser Utilizado:

./TESTE_si571_ctl -b tcp://10.0.18.16:8978 -board 4 -halcs 1 -freq x

/* *PARA UTILIZAR ESTA FUNÇÃO DEVEMOS FAZER O SEGUINTE COMANDO:

onde:

x = frequência que o usuário deseja que seja configurada dentro do Si571

O valor de x, conforme o datasheet, varia de: 10 MHz to 1.4 GHz
Entretanto, conforme o programa do LNLS (este aqui originalmente) existe um range limite permitido
o range permitido é: 0 - 1000000000 (1 GHz)

Portanto, o range ideal é: 10 MHz - 1 Ghz

*/

EEPROM

O Que Precisamos Fazer:
Escrever, ler e verificar todos os endereços

To test the entire memory, you need to write to every bit and test that each bit is independent. This would take a very long time, because after each write you would have to test the entire memory to see that nothing else has changed. Most people do not go this far - they just write selected patterns to the memory and verify each pattern. Typical patterns might be: all 1s, all 0s, alternating 10101010 and 01010101, pseudo-random sequence.

Descrição do CI:
EEPROM (also written E2PROM and pronounced "e-e-prom", "double-e-prom" or "e-squared-prom") stands for electrically erasableprogrammable read-only memory and is a type of non-volatile memory used in computers and other electronic devices to store relatively small amounts of data but allowing individual bytes to be erased and reprogrammed.

24AA64 - EEPROM
The device is organized as a single block of 8K x 8-bit memory with a 2-wire serial interface. L
Significa que temos 8K posições possíveis para testarmos, cada uma com 1 byte de valores possíveis que podemos assumir (8K =8000).

Explicações Extras sobre o CI:
Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory (EEPROM):
If it's using Read-Only Memory (ROM) then how am I able to write to it?

The EEPROM acronym has some history which follows the development of the technology.
ROM: Read-Only Memory. Written at the factory.
PROM: Programmable Read-Only Memory but programmable (once) by the user. Really a one-time programmable, forever readable memory. Get it wrong and you dump the chip.
EPROM: Eraseable Programmable Read-Only Memory. Usually erased using UV light through a quartz window above the chip. A bit of trouble but very useful.
EEPROM: Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. Can be erased or re-written under program control.

So, I hear you say, why do they call it eepROm when it is writeable? The answer to this is, I suspect, that, unlike RAM (random access memory) it holds its contents during power cycle and, therefore, behaved more like a ROM.

Funções a Serem Utilizadas da Biblioteca do Crate:
/* FMC EEPROM Read/Write.
 * Returns HALCS_CLIENT_SUCCESS if ok and HALCS_CLIIENT_ERR_SERVER if
* if server could not complete the request */

1) ESCREVE NA EEPROM:
halcs_client_err_e halcs_set_24aa64_data (halcs_client_t *self, char *service, uint32_t addr, uint32_t data);

2) LÊ O VALOR ESCRITO NA EEPROM:
halcs_client_err_e halcs_get_24aa64_data (halcs_client_t *self, char *service, uint32_t addr, uint32_t *data);

Executável a Ser Utilizado:

./TESTE_fmc130m_eeprom_ctl -b tcp://10.0.18.16:8978 -board 4 -halcs 1 -rw x -addr y -data z

/*PARA UTILIZAR ESTA FUNÇÃO DEVEMOS FAZER O SEGUINTE COMANDO:

onde:

x = 1 para ESCREVER na eeprom
x = 0 para LER na eeprom

(obs.: quando for para ler um dado, devemos suprimir o -data z)

y = endereço de memória da eeprom onde queremos ler/escrever

z = VALOR que queremos ESCREVER na eeprom

SOBRE OS ENDEREÇOS DA MEMÓRIA:

Os valores de endereço de memória da eeprom que podemos utilizar são: 0 até 8000
pois nossa EEPROM é a modelo 24AA64 ->

The Microchip Technology Inc. 24AA64/24LC64 (24XX64*) is a 64 Kbit Electrically Erasable PROM.
The device is organized as a single block of 8K x 8-bit memory

Ou seja, cada posição da memória que acessamos representa 1 byte (= 8 bits) também chamado de "palavra"

SOBRE OS VALORES A SEREM GRAVADOS:

Cada valor em hexadecimal ocupa o espaço de 4 bits, portanto para cada 1 byte
podemos escrever até 8 bits = 2 valores em hexadecimal
Portanto, em hexadecimal podemos enviar valores entre o seguinte intervalo: 00 - FF
Sendo que para escrever devemos enviar os comandos como:

0x00 - 0xFF

para identificar o valor como sendo hexadecimal (inicialização = 0x)
*/

Explicações Extras Sobre o Executável:
E-mail do Lucas:

[root@localhost examples]# ./fmc130m_eeprom_ctl -b tcp://10.0.18.38:8978 -board 7 -halcs 0 -rw 0 -addr 0
addr = 0x00, data = 0xAE read
[root@localhost examples]# ./fmc130m_eeprom_ctl -b tcp://10.0.18.38:8978 -board 7 -halcs 0 -rw 0 -addr 1
addr = 0x01, data = 0x56 read
[root@localhost examples]# ./fmc130m_eeprom_ctl -b tcp://10.0.18.38:8978 -board 7 -halcs 0 -rw 0 -addr 2
addr = 0x02, data = 0xDA read
[root@localhost examples]# ./fmc130m_eeprom_ctl -b tcp://10.0.18.38:8978 -board 7 -halcs 0 -rw 0 -addr 3
addr = 0x03, data = 0x59 read

Nesse example, estou lendo (-rw 0) 1 byte da placa do slot 7, bpm 0 (FMC superior). Como teste li 4 bytes da EEPROM de uma FMC130 que tinhamos aqui.
O retorno dos 4 bytes (0x59da56ae) é justamente o que tínhamos escrito na FMC130. Ou seja, tínhamos escrito um código inventado pela gente (gerado fazendo o seguinte comando "echo FMC130M_4CH_PASSIVE | md5sum | cut -c 1-8") e lemos exatamente isso.

Explicações Extras sobre Hexadecimais:

1 byte = 8 bits (xxxxxxxx)

Os seguintes valores em hex representam:

Hexadecimal: 0xAE
Binary: 10101110
Decimal: 174

A= 1010
E = 1110

AE = 10101110

Hexadecimal: 0x56
Binary: 1010110
Decimal: 86

Hexadecimal: 0xDA
Binary: 11011010
Decimal: 218

Hexadecimal: 0x59
Binary: 1011001
Decimal: 89

O sistema hexadecimal é muito utilizado para representar números binários de uma forma mais compacta, pois é muito fácil converter binários pra hexadecimal e vice-versa. Dessa forma, esse sistema é bastante utilizado em aplicações de computadores e microprocessadores (programação, impressão e displays).

O prefixo 0x identifica o numero que segue como uma constante hexadecimal

AD9510

O Que Precisamos Fazer:
    Verificar seleção de clock/referência (CLK1, CLK2, Clock Externo);
    Verificar configuração de divisores de clock (R e N – A,B,Prescaler).

Descrição do CI:
The AD9510 provides a multi-output clock distribution function along with an on-chip phase-locked loop (PLL) core. The design emphasizes low jitter and phase noise to maximize data converter performance.
A phase-locked loop or phase lock loop (PLL) is a control system that generates an output signal whose phase is related to the phase of an input signal (mantém o sinal da saída em fase com o sinal da entrada, ou faz com que a saída tenha uma frequência múltipla da frequência do sinal da entrada).
The PLL section consists of a programmable reference divider (R); a low noise, phase frequency detector (PFD); a precision charge pump (CP); and a programmable feedback divider (N). By connecting an external voltage-controlled crystal oscillator (VCXO) or voltage-controlled oscillator (VCO) to the CLK2 and CLK2B pins, frequencies of up to 1.6 GHz can be synchronized to the input reference.

This PLL can lock to a reference input signal and produce an output that is related to the input frequency by the ratio defined by the programmable R and N dividers.

Explicações Extras sobre o PLL (Divisor R e Divisor N (Prescaler, A e B)):
A PLL is employed when there is the need for a high frequency local oscillator (LO) source. Example applications are numerous and include wireless communications, medical devices and instrumentation.
Figure 1 shows the building blocks of a PLL system used for generating an LO signal. The PLL integrated circuit (IC) usually contains all clock dividers (R and N), phase/ frequency detector (PFD) and the charge pump, represented by the two current sources, ICP_UP and ICP_DN.
The VCO output is compared to the reference clock (the OCXO output here) after both signals are divided down in frequency by their respective integer dividers (N and R, respectively). The PFD block controls the charge pump to sink or source current pulses at the fPFD rate into the loop filter to adjust the voltage on the tuning port of the VCO (V_TUNE) until the outputs of the clock dividers are equal in frequency and are in phase. When these are equal, it is said that the PLL is locked. The LO frequency is related to the reference frequency, fREF, by the following equation:

No caso particular do AD9510:

When operating the AD9510 in a dual-modulus mode, the input reference frequency, fREF, is related to the VCO output frequency, fVCO.

When operating the prescaler in fixed divide mode, the A counter is not used and the equation simplifies to:

By using combinations of dual modulus and fixed divide modes, the AD9510 can achieve values of N all the way down to N = 1.
Obs. 1: Dual-modulus (DM) e fixed divide mode (FD) são os dois modos de operação do Prescaler.
Obs. 2: Mudando portanto os valores de R e N (N é função de Prescaler, A e B) mudamos o valor da frequência de saída.

The N divider is a combination of a prescaler, P (3 bits), and two counters, A (6 bits) and B (13 bits).
The valid range of the B counter is 3 to 8191 (13 bits = 1111111111111 em binário). B counter has a bypass mode (B = 1), but this is valid only when using the prescaler in FD mode. The B counter is bypassed by writing 1 to the B counter bypass bit (Register 0x0A[6] = 1b).
Para o caso do A podemos assumir valores de 0 até 6 bits, ou seja, 111111 bits = 63 em decimal. Note that the A counter is not used when the prescaler is in FD mode, ou seja, não enviamos nenhum valor de A quando o Prescaler está no modo de operação FD.
Já o Prescaler pode assumir até 3 bits (111 em binário). Cada combinação é um valor em decimal que o Prescaler irá assumir:
- Para o modo FD ele pode assumir os seguintes valores: 1, 2 e 3
- Para o modo DM ele pode assumir os seguintes valores: 2, 4, 8, 16 e 32

Combinando os valores de A, B e Prescaler (assim como seu modo de acesso), podemos obter valores de N que variam de 1 em 1, conforme as equações acima (e abaixo) indicam, onde:

N = PB + A (para o modo DM)
ou
N = PB (para o modo FD)

Para saber se o Prescaler está operando no modo FD ou no modo DM, precisamos saber qual o registrador do Prescaler que estamos acessando.

R can be programmed to any value from 1 to 16383 (a value of 0 results in a divide by 1) via its control register, which would yield a divide value range of 1 to 16384. The actual divide value is the programmed value plus one.

Explicações Extras sobre o Power Down do PLL:
The PDB (Power Down) chip power-down turns off most of the functions and currents in the AD9510. When the PDB mode is enabled, a chip power-down is activated by taking the FUNCTION pin to a logic low level. The chip remains in this power-down state until PDB is brought back to logic high. When woken up, the AD9510 returns to the settings programmed into its registers prior to the powerdown, unless the registers are changed by new programming while the PDB mode is active.

When the AD9510 is in a PDB power-down or sleep mode, the chip is in the following state:

- The PLL is off (asynchronous power-down).
- All clocks and sync circuits are off.
- All dividers are off.
- All LVDS/CMOS outputs are off.
- All LVPECL outputs are in safe off mode.
- The serial control port is active, and the chip responds to commands.

The PLL section of the AD9510 can be selectively powered down. There are three PLL power-down modes, set by the values in Register 0x0A[1:0].

Explicações Extras sobre a Seleção do Clock (CLK1 ou CLK2):
The AD9510 is partitioned into two operational sections: PLL and distribution.
Either CLK1 or CLK2 can be selected as the input to the distribution section. CLK1 and CLK2 work for inputs up to 1600 MHz.
The CLK1 input can be connected to drive the distribution section only. CLK1 is selected as the source for the distribution section by setting Register 0x45[0] = 1. This is the power-up default state. Alternatively, CLK2 can be used as an input to the distribution section. This is accomplished by setting Register 0x45[0] = 0b.

Alternatively, the clock distribution section can be driven directly by an external clock signal, and the PLL can be powered off. Whenever the clock distribution section is used alone, there is no clock cleanup. The jitter of the input clock signal is passed along directly to the distribution section and may dominate at the clock outputs.
Ou seja, quando utilizamos o CLOCK EXTERNO, ele terá preferência no hardware além de utilizar a via do Clock Distribuition do circuito.

REFIN, CLK1, and CLK2. REFIN is the reference clock for the PLL, CLK1 is a clock distribution input, and CLK2 is the oscillator input for an external VCO or VCXO. If the on-chip PLL frequency synthesizer and external VCO/VCXO is not used, CLK2 can be used as an additional clock distribution input. Each of the three AD9510 clock inputs is differential. However, the AD9510 evaluation board is configured for single- ended inputs.

Obs. 1: VCO (voltage-controlled oscillator) is an electronic oscillator whose oscillation frequency is controlled by a voltage input. The applied input voltage determines the instantaneous oscillation frequency.
Obs. 2: VCXO (voltage-controlled crystal oscillator) is used for fine adjustment of the operating frequency.

Clock select (conforme data sheet):
0: CLK2 drives distribution section;
1: CLK1 drives distribution section (default).

Ou seja, usando as equações/funções abaixo (17 e 18) podemos alterar o tipo de seleção de Clock, e conforme a saída podemos ler se o valor foi para 0 ou para 1, sendo que cada um desses valores respresenta o clock interno ativado.

Clock select (conforme programa do LNLS):
1:
2:

Funções a Serem Utilizadas da Biblioteca do Crate:

Basicamente, as seguintes funções estão disponíveis para uso (Escrita/Leitura para todos):

/* FMC AD9510 Control.
 * Returns HALCS_CLIENT_SUCCESS if ok and HALCS_CLIIENT_ERR_SERVER if
 * if server could not complete the request */
/* AD9510 Default */

/* AD9510 PLL A divider */
Quais valores pode assumir?

/* AD9510 PLL B divider */
The valid range of the B counter is 3 to 8191 (13 bits = 1111111111111 em binário). B counter has a bypass mode (B = 1), but this is valid only when using the prescaler in FD mode. The B counter is bypassed by writing 1 to the B counter bypass bit (Register 0x0A[6] = 1b).

/* AD9510 PLL Prescaler */
Como funciona pelo programa do LNLS? Informo o modo de operação ou só insiro um valor númerico?

/* AD9510 R divider */
R can be programmed to any value from 1 to 16383 (a value of 0 results in a divide by 1) via its control register, which would yield a divide value range of 1 to 16384. The actual divide value is the programmed value plus one.

/* AD9510 PLL Power Down */
Permite desligar o PLL (e talvez escolher qual o modo de desligamento dele)

/* AD9510 Mux Status */

/* AD9510 CP current */
/* AD9510 Outputs */
/* AD9510 PLL CLK Selection */
Permite escolher entre o CLK1 ou o CLK2

/* FMC AD9510 Control.
 * Returns HALCS_CLIENT_SUCCESS if ok and HALCS_CLIIENT_ERR_SERVER if
* if server could not complete the request */

1) SETA O VALOR DO PLL DIV A:
halcs_client_err_e halcs_set_ad9510_pll_a_div (halcs_client_t *self, char *service, uint32_t ad9510_pll_a_div);

2) LÊ O VALOR DO PLL DIV A:
halcs_client_err_e halcs_get_ad9510_pll_a_div (halcs_client_t *self, char *service, uint32_t *ad9510_pll_a_div);

3) SETA O VALOR DO PLL DIV B:
halcs_client_err_e halcs_set_ad9510_pll_b_div (halcs_client_t *self, char *service, uint32_t ad9510_pll_b_div);

4) LÊ O VALOR DO PLL DIV B:
halcs_client_err_e halcs_get_ad9510_pll_b_div (halcs_client_t *self, char *service, uint32_t *ad9510_pll_b_div);

5) SETA O VALOR DO PLL PRESCALER:
halcs_client_err_e halcs_set_ad9510_pll_prescaler (halcs_client_t *self, char *service, uint32_t ad9510_pll_prescaler);

6) SETA O VALOR DO PLL PRESCALER:
halcs_client_err_e halcs_get_ad9510_pll_prescaler (halcs_client_t *self, char *service, uint32_t *ad9510_pll_prescaler);

7) SETA O VALOR DO DIVISOR R:
halcs_client_err_e halcs_set_ad9510_r_div (halcs_client_t *self, char *service, uint32_t ad9510_r_div);

8) GET O VALOR DO DIVISOR R:
halcs_client_err_e halcs_get_ad9510_r_div (halcs_client_t *self, char *service, uint32_t *ad9510_r_div);

9) SETA O POWER DOWN DO PLL:
halcs_client_err_e halcs_set_ad9510_pll_pdown (halcs_client_t *self, char *service, uint32_t ad9510_pll_pdown);

10) GET O POWER DOWN DO PLL:
halcs_client_err_e halcs_get_ad9510_pll_pdown (halcs_client_t *self, char *service, uint32_t *ad9510_pll_pdown);

11) SETA O MUX STATUS:
halcs_client_err_e halcs_set_ad9510_mux_status (halcs_client_t *self, char *service, uint32_t ad9510_mux_status);

12) LÊ O MUX STATUS:
halcs_client_err_e halcs_get_ad9510_mux_status (halcs_client_t *self, char *service, uint32_t *ad9510_mux_status);

13) NÃO SEI:
halcs_client_err_e halcs_set_ad9510_cp_current (halcs_client_t *self, char *service, uint32_t ad9510_cp_current);

14) NÃO SEI:
halcs_client_err_e halcs_get_ad9510_cp_current (halcs_client_t *self, char *service, uint32_t *ad9510_cp_current);

15) (SETA) VERIFICA ALGUM TIPO DE OUTPUT:
halcs_client_err_e halcs_set_ad9510_outputs (halcs_client_t *self, char *service, uint32_t ad9510_outputs);

16) (LÊ) VERIFICA ALGUM TIPO DE OUTPUT:
halcs_client_err_e halcs_get_ad9510_outputs (halcs_client_t *self, char *service, uint32_t *ad9510_outputs);

CONFIRMAR COM O LNLS QUAL É A FUNÇÃO DESEJADA, E VERIFICAR QUAL É A SAÍDA ESPERADA PARA ELAS (SE É IGUAL AO DATASHEET OU SE ELES CONVERTERAM PARA ALGUM OUTRO VALOR) [Teste de Seleção de Clock].
17) SETA O QUAL É O CLOCK A SER ATIVADO (INTERNAMENTE CLK1 OU CLK2):
halcs_client_err_e halcs_set_ad9510_pll_clk_sel (halcs_client_t *self, char *service, uint32_t ad9510_pll_clk_sel);

18) GET O QUAL É O CLOCK A SER ATIVADO (INTERNAMENTE CLK1 OU CLK2):
halcs_client_err_e halcs_get_ad9510_pll_clk_sel (halcs_client_t *self, char *service, uint32_t *ad9510_pll_clk_sel);

/* Simple AD9510 Config test.
 * Returns HALCS_CLIENT_SUCCESS if ok and HALCS_CLIIENT_ERR_SERVER if
* if server could not complete the request */

19) SETA O AD9510 PARA AS CONDIÇÕES DEFAULT:
halcs_client_err_e halcs_set_ad9510_defaults (halcs_client_t *self, char *service, uint32_t ad9510_defaults);

20) LÊ AS CONDIÇÕES DEFAULT DO AD9510:
halcs_client_err_e halcs_get_ad9510_defaults (halcs_client_t *self, char *service, uint32_t *ad9510_defaults);

/* Macros for compatibility */
#define halcs_ad9510_cfg_defaults halcs_set_ad9510_defaults

/* FMC PLL FUNCTION pin. Sets or clears the FMC PLL FUNCTION pin. This pin
 * has a general purpose based on the 0x59 SPI AD9510 register.
 * Returns HALCS_CLIENT_SUCCESS if ok and HALCS_CLIIENT_ERR_SERVER if
 * if server could not complete the request */
halcs_client_err_e halcs_set_fmc_pll_function (halcs_client_t *self, char *service,
        uint32_t fmc_pll_function);
halcs_client_err_e halcs_get_fmc_pll_function (halcs_client_t *self, char *service,
        uint32_t *fmc_pll_function);

/* FMC PLL STATUS pin. Sets or clears the FMC PLL STATUS pin. This pin
 * outputs the value selected on AD9510 MUX STATUS register.
 * Returns HALCS_CLIENT_SUCCESS if ok and HALCS_CLIIENT_ERR_SERVER if
 * if server could not complete the request */
halcs_client_err_e halcs_set_fmc_pll_status (halcs_client_t *self, char *service, uint32_t fmc_pll_status);
halcs_client_err_e halcs_get_fmc_pll_status (halcs_client_t *self, char *service, uint32_t *fmc_pll_status);

ICS854S01I

O Que Precisamos Fazer:
Verificar seleção de origem da referência de clock (front panel/conector FMC)

Descrição do CI:
IDT 854S01I is (Mux de Clock) designed as a high performance 2:1 Differential-to-LVDS Multiplexer that can perform differential translation with differential inputs that accept LVPECL, LVDS or CML levels. The 854S01I translates LVCMOS/LVTTL input signals to LVDS levels by using a resistor bias network on nPCLK0, nPCLK1. With a 2:1 LVDS MUX and one LVDS output pair, 854S01I offers a maximum input/output frequency of 2.5GHz.

Multiplexer: Um multiplexador. multiplexer, mux ou multiplex é um dispositivo que seleciona as informações de duas ou mais fontes de dados num único canal. São utilizados em situações onde o custo de implementação de canais separados para cada fonte de dados é maior que o custo e a inconveniência de utilizar as funções de multiplexação/demultiplexação. Ou seja, várias entradas e uma saída.

Differential inputs: O nome differential (diferencial) vem justamente do fato de que os sinais são transmitidos no modo diferencial (tensões opostas ou fases opostas nos condutores), o que aumenta sua imunidade à interferências externas.

LVPECL: Low-voltage positive/pseudo emitter-coupled logic (is a high-speed integrated circuit bipolar transistor - mainly used in high speed and clock distribution circuits). Uma versão melhorada do CML.

LVDS: Low-voltage differential signaling ou Sinalização Diferencial de Baixa Tensão um sistema de sinalização que pode enviar sinais de alta velocidade mesmo através de um par de fios paralelos. Sua imunidade à interferências e alta velocidade permite seu uso na transmissão de sinais de vídeo para aplicações automotivas.

CML: Current-mode logic, semelhante ao LVPECL porém opera com uma fonte de alimentação negativa.

 LVCMOS/LVTTL input signals to LVDS levels:

CMOS: CMOS (complementary metal-oxide-semiconductor, em português semicondutor de metal-óxido complementar) é uma tecnologia empregada na fabricação de circuitos integrados, englobando elementos de lógica digital (portas lógicas, flip-flops, contadores, decodificadores, etc.), microprocessadores, microcontroladores, memórias RAM, etc. O "complementary" em seu nome vem do fato dessa tecnologia utilizar os dois tipos de transistores MOSFET, o MOSFET canal N e o MOSFET canal P, de tal modo que um deles "complementa" o outro na necessidade de se produzir funções lógicas. A CMOS é hoje a tecnologia mais largamente usada na fabricação de CIs. As principais vantagens dos circuitos integrados CMOS são o baixíssimo consumo de energia (que leva à baixa dissipação de calor) e a possibilidade de alta densidade de integração, em comparação com outras tecnologias, e.g. TTL. Outro ponto a destacar é a boa relação sinal-ruído devido à baixa interferência dos sinais eletrônicos. Apesar dessas vantagens do CMOS, ele continua sendo mais lento que o TTL.

Clock select input: When HIGH, selects PCLK1, nPCLK1 inputs. When LOW, selects PCLK0, nPCLK0 inputs. LVCMOS / LVTTL interface levels.

No caso do LNLS:

Podemos escolher entre utilizar o REF clock IN (MMCX) ou utilizar o FMC REFCLK. Basicamente, clock externo e clock interno.

Funções a Serem Utilizadas da Biblioteca do Crate:

CONFIRMAR COM O LNLS QUAL É A FUNÇÃO DESEJADA, E VERIFICAR QUAL É A SAÍDA ESPERADA PARA ELAS [Teste de Seleção de Clock].
CONFIRMAR SE ISTO É MESMO PARA O 854S01I.
/* CLK SEL Functions. Set the reference input clock for the AD9510.
 * 0: clock from external source (MMCX J4)
 * 1: clock from FMC PIN (FMC_CLK line)
 *
 * Returns HALCS_CLIENT_SUCCESS if ok and HALCS_CLIIENT_ERR_SERVER if
* if server could not complete the request */

SETA O QUAL É O CLOCK A SER ATIVADO (ENTRE O EXTERNO E O INTERNO):
halcs_client_err_e halcs_set_fmc_clk_sel (halcs_client_t *self, char *service, uint32_t clk_sel);

GET QUAL É O CLOCK A ATIVO (ENTRE O EXTERNO E O INTERNO):
halcs_client_err_e halcs_get_fmc_clk_sel (halcs_client_t *self, char *service, uint32_t *clk_sel);

Sensores de Temperatura

O Que Precisamos Fazer:
Verificar se leituras de temperatura são condizentes com temperatura da placa.

A temperatura é testada pelo ISLA, não tem uma função exclusiva para ele.

/*
 * Controlling the FMC 130 MSPS board
 */

#include <inttypes.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <halcs_client.h>

#define DFLT_BIND_FOLDER "/tmp/halcs"

#define DFLT_HALCS_NUMBER 0
#define MAX_HALCS_NUMBER 1

#define DFLT_BOARD_NUMBER 0
#define DFLT_EEPROM_RW 0
#define MAX_RW_PARAM 1

void print_help (char *program_name)
{
    printf( "Usage: %s [options]\n"
        "\t-h This help message\n"
        "\t-v Verbose output\n"
        "\t-board <AMC board = [0|1|2|3|4|5]>\n"
        "\t-halcs <HALCS number = [0|1]>\n"
        "\t-b <broker_endpoint> Broker endpoint\n"
        "\t-rw <Read/Write = 0 - Read, 1 - Write>\n"
        "\t-addr <EEPROM Address>\n"
        "\t-data <EEPROM Data>\n"
        , program_name);
} Com a diferença que cada um depende das entradas das função escolhida

int main (int argc, char *argv [])
{
    int verbose = 0;
    char *broker_endp = NULL;
    char *board_number_str = NULL;
    char *halcs_number_str = NULL;
    char *eeprom_addr_str = NULL;
    char *eeprom_data_str = NULL;
    char *eeprom_rw_str = 0;
    char **str_p = NULL;

    if (argc < 3) {
        print_help (argv[0]);
        exit (1);
    }

    /* FIXME: This is rather buggy! */
    /* Simple handling of command-line options. This should be done
     * * with getopt, for instance*/
    int i;
    for (i = 1; i < argc; i++)
    {
        if (streq(argv[i], "-v")) {
        verbose = 1;
        }
        else if (streq(argv[i], "-h"))
        {
        print_help (argv [0]);
        exit (1);
        }
        else if (streq(argv[i], "-board"))
        {
        str_p = &board_number_str;
        }
        else if (streq(argv[i], "-halcs"))
        {
        str_p = &halcs_number_str;
        }
        else if (streq (argv[i], "-b"))
        {
        str_p = &broker_endp;
        }
        else if (streq(argv[i], "-rw"))
        {
        str_p = &eeprom_rw_str;
        }
        else if (streq (argv[i], "-addr")) {
        str_p = &eeprom_addr_str;
        }
        else if (streq (argv[i], "-data")) {
        str_p = &eeprom_data_str;
        }
        /* Fallout for options with parameters */
        else {
        *str_p = strdup (argv[i]);
        }
    }

    /* Set default broker address */
    if (broker_endp == NULL) {
        broker_endp = strdup ("ipc://"DFLT_BIND_FOLDER);
    }

    /* Set default board number */
    uint32_t board_number;
    if (board_number_str == NULL) {
        fprintf (stderr, "[client:fmc130m_4ch_eeprom_ctl]: Setting default value to BOARD number: %u\n",
        DFLT_BOARD_NUMBER);
        board_number = DFLT_BOARD_NUMBER;
    }
    else {
        board_number = strtoul (board_number_str, NULL, 10);
    }

    /* Set default halcs number */
    uint32_t halcs_number;
    if (halcs_number_str == NULL) {
        fprintf (stderr, "[client:fmc130m_4ch_eeprom_ctl]: Setting default value to HALCS number: %u\n",
        DFLT_HALCS_NUMBER);
        halcs_number = DFLT_HALCS_NUMBER;
    }
    else {
        halcs_number = strtoul (halcs_number_str, NULL, 10);

        if (halcs_number > MAX_HALCS_NUMBER) {
        fprintf (stderr, "[client:fmc130m_4ch_eeprom_ctl]: HALCS number too big! Defaulting to: %u\n",
        MAX_HALCS_NUMBER);
        halcs_number = MAX_HALCS_NUMBER;
        }
    }

FUNÇÃO EXCLUSIVA DA EEPROM
nestas aqui eu apenas converto os valores inseridos pelo usuário em long integer
    /* Set default board number */
    uint32_t eeprom_rw = 0;'
    if (eeprom_rw_str == NULL) {
        fprintf (stderr, "[client:fmc130m_4ch_eeprom_ctl]: Setting default value to RW parameter: %u\n",
        DFLT_EEPROM_RW);
        eeprom_rw = DFLT_EEPROM_RW;
    }
    else {
        eeprom_rw = strtoul (eeprom_rw_str, NULL, 10);
        if (eeprom_rw > MAX_RW_PARAM) {
        fprintf (stderr, "[client:fmc130m_4ch_eeprom_ctl]: Invalid RW parameter! Options are 0 or 1\n");
        return 0;
        }
    }

    /* EEPROM addr/data */
    uint32_t eeprom_data = 0;
    if (eeprom_data_str == NULL) {
        if (eeprom_rw) {
        fprintf (stderr, "[client:fmc130m_eeprom_ctl]: Missing \"-data\" argument\n");
        return 0;
        }
    }
    else {
        eeprom_data = strtoul (eeprom_data_str, NULL, 10);
    }

    uint32_t eeprom_addr = 0;
    if (eeprom_addr_str == NULL) {
        fprintf (stderr, "[client:fmc130m_eeprom_ctl]: Missing \"-addr\" argument\n");
        return 0;
    }
    else {
        eeprom_addr = strtoul (eeprom_addr_str, NULL, 10);
    }

    /* Generate the service names for each SMIO */
    char service[50];
    snprintf (service, sizeof (service), "HALCS%u:DEVIO:FMC130M_4CH%u", board_number, halcs_number);

    halcs_client_t *halcs_client = halcs_client_new (broker_endp, verbose, NULL);
    halcs_client_err_e err = HALCS_CLIENT_SUCCESS; no outro tem algo diferente

FUNÇÃO EXCLUSIVA DA EEPROM
nestas eu estou efetivamente mandando comandos para o componente
    uint32_t eeprom_data_read = 0;
    /* Write data */
    if (eeprom_rw) {
        err = halcs_set_24aa64_data (halcs_client, service, eeprom_addr, eeprom_data);
        if (err != HALCS_CLIENT_SUCCESS){
        fprintf (stderr, "[client:fmc130m_4ch_eeprom_ctl]: halcs_set_24aa64_data failed\n");
        goto err_halcs_exit;
        }
        fprintf (stdout, "addr = 0x%02X, data = 0x%02X written\n", eeprom_addr, eeprom_data);
    }
    /* Read data */
    else {
        err = halcs_get_24aa64_data (halcs_client, service, eeprom_addr, &eeprom_data_read);
        if (err != HALCS_CLIENT_SUCCESS){
        fprintf (stderr, "[client:fmc130m_4ch_eeprom_ctl]: halcs_get_24aa64_data failed\n");
        goto err_halcs_exit;
        }
        fprintf (stdout, "addr = 0x%02X, data = 0x%02X read\n", eeprom_addr, eeprom_data_read);
    }

err_halcs_exit:
    halcs_client_destroy (&halcs_client);
    str_p = &broker_endp;
    free (*str_p);
    broker_endp = NULL;
    str_p = &board_number_str;
    free (*str_p);
    board_number_str = NULL;
    str_p = &halcs_number_str;
    free (*str_p);
    halcs_number_str = NULL;

    return 0;
}